VICOM CX-385

中央控制系统使用手册

版本：060128-B

请在使用前仔细阅读本说名书，并保管此手册以备查阅。

提醒各位用户：

本使用说明书中包括操作设备所有操作方面必要的信息。希望能帮助你在安装和使用中取得良好的效果，并希望它能给你带来方便和快乐。

本产品的机身号在铭牌上，请你将它填写在下面的机身号处，以便维修时查询。

机型型号：

机身号：

重要安全提示:

1,使用此设备必须接地.

2,为了避免发生火灾或触电危险,请不要让此设备遭受雨淋或潮湿.

3,如果长时间不使用此设备,必须从墙上的电源插座上拔掉电源插头.

4,为了避免发生触电事故,请不要打开外盖.内部没有任何能够供用户维修的部件,请委托有资历的维修人员进行维修.

5,对永久性连接设备,应在其建筑安装布线中装上便于触及到的断接装置.

6,对可插式设备,插座应装在设备的附近,而且应便于触及到.

# 系统的组成结构

基本系统由控制主机、控制面板、PC应用软件和附件组成。网络控制系统由多个基本系统组成，通过以太网接口组网，用网管软件，实现远程集中式管理。

### 主机

主机是系统的核心部分，其内置了VGA信号处理模块、VIDEO信号处理模块、音频信号处理模块、宽频段红外仿真学习模块、232代码录入模块、信号切换模块、网络模块（可选）、电源控制模块等。同时增加了控制代码的宏处理功能。电源部分用金属屏蔽，有效防止电磁干扰。通过RS485接口可以连接控制面板。

### 前面板

POWER电源指示灯，代表系统通电正常。

IR红外仿真学习窗口，黄灯亮代表学习状态，蓝灯亮代表状态结束。

RESET复位功能，可将系统在错误时复位到初始状态。

### 后面接口板

VGA输出 电脑串口     IC卡电子锁  232 IR 12V 485 NET

VGA输入      视频切换 话筒       音频切换                电源管理

VGA接口

VGA三路输入（台式电脑、手提电脑、数码展台），带宽400MHz，-3dB，支持1600X1200、85Hz。台式电脑环出接本地电脑显示器；投影机口接回投影机VGA输入口，该路VGA有增益补偿功能，使VGA信号经过长线后，不变暗，不拖尾。

视频接口

视频4路输入（DVD、VCR、模拟展台、DV），标准BNC接口，带宽100MHz，-3dB，2路输出。

音频接口

话筒有2路输入（MIC1、MIC2），线路有6路（PC1、PC2、模拟展台、DVD、VCR、DV），2路混音输出。频响20Hz～20kHz +1/-3dB ,8级调音。

IO接口

第1用于刷卡控制，第2用于控制电子锁，G表示接地。（可选）

电脑接口

与电脑COM口相连，可用软件调试，也可用于中控控制操作。（配有串口线）

232接口

与投影机232口相连，可控制投影机。RX表示数据输入，TX表示数据输出，GND接地。

示意图：

中控      GND       GND      投影机

TX        RX

IR接口

红外接口第一组控制DVD，第二组控制VCR，第三组控制DV，第四组控制投影机。G表示接地。

485接口

与控制面板相连，485控制方式，以增强系统稳定性。（可按照网线的A方式接）

NET接口

直接与以太网相连，可远程控制。内部网络控制设备为可选模块，选择有网络控制功能，配置网络管理软件，即为一台标准的网络中控。（可选）

电源管理部分

系统电源在系统开机是输出220V电源，电动幕左边为升，右边为降，中间为公共端。电源输入为标配220V 10A 电源。

### 面板选择

### 触摸屏控制面板

控制面板是将中控功能表面化，可方便快捷的实现控制功能。面板上共有六种功能区：系统控制区、多媒体切换区、多媒体设备控制区、声音控制区、投影机控制区和电动幕控制区。

系统控制区

系统开启与关闭共用一个按键。系统开启时，系统电源供电，系统处在初始化状态：媒体初始在台式电脑，音量初始在-2bd。系统关闭时，电动幕上升、声音关闭、投影机发关机码、DVD关机、VCR关机、各种媒体关机、延时3分钟后系统电源切断。

多媒体切换区

本系统有7项多媒体设备的切换，分别是：台式电脑、手提电脑、数码展台、DVD、VCR、模拟展台和DV。可视音频同步切换。

多媒体设备控制区

在红外仿真代码录入后，多媒体设备控制区可控制DVD、VCR、DV（可自定义为卡座）的播放、暂停、停止、上一曲、下一曲等功能。（应用软件上功能会更多）

声音控制区

可控制主音量和话筒（MIC、LINE）音量，进行8级调音控制。

投影机控制区

可控制投影机的开、关和VIDEO、VGA的切换。代码学习方式可选择红外和232代码。

电动幕控制区

可控制电动幕的上升和下降。

### PC应用软件

PC应用软件是中控调试和控制的主要部件，是控制面板功能的补充。每台中控配备的光盘中的“多媒体应用软件”是安装程序。点击并安装到目标PC。安装完毕后，运行（如图）：

软件界面（如图）

信号源选择包括信号选择和信号源设备的控制。

设备控制有音量控制、投影机控制和屏幕控制。

预演选择本款无。

高级控制：

在高级控制里， 密码：000000，进入点击“OK”，退出点击“OUT”。进入界面：

232码学习：1、点击“RS232”，选择所要学习的功能按键，弹出如下窗口：

2、选择串口、校验、波特率和编码方式，在输入框里输入代码，下面自动校验。点击录入，即可录入代码。然后，点击其它功能按键，输入代码。

3、学习完毕后，点击结束，即可退出学习。

红外码学习：

  - 点击“红外学习按键”进入红外学习状态，前面板IR学习窗口中黄色指示灯亮。

  - 选择要学习的功能按键（象DVD的播放、暂停等）

  - 用设备遥控器对准前面板IR学习窗口按下所对应的功能按键，看到蓝色指示灯亮，表示学习成功。

  - 其它按键的学习重复2、3即可。

  - 学习完毕后点击结束，即可退出红外学习。

宏定义学习步骤：

宏定义是将一个按键定义为连续发几个功能的复合按键，它即可以红外方式，也可以232方式。还可以混合方式进行。给控制带来极大的方便和快捷。

1点击宏定义按键，进入宏定义学习状态。

2点击所要定义的按键，然后点击被定义的几个功能键（已学码的按键）定义完点击结束。如：投影机开机为宏定义按键，先将投影机的开机码学在“1”按键上，VGA按键学习VGA功能，现要求投影机开机时要同时具备两个功能：开机和切换到VGA状态。那么需要宏定义来实现：分别点击投影机开机、1、VGA这三个按键，后结束。

清空是将所有的学码全部删除。1-10是学码功能键的补充。

### 附件

系统附件如下表：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源线 | 220V 10A | 1 |  |
| 2 | VGA线 | DB15 | 1 |  |
| 3 | 音频线 | ∮3.5/∮3.5 | 1 |  |
| 4 | 音频线 | ∮3.5/RCA | 1 |  |
| 5 | 串口线 | DB9 | 1 |  |
| 6 | 红外线 | 2P | 2 |  |
| 7 | 端子 | 3.81 | 1批 |  |
| 8 | 光盘 |  | 1张 |  |
| 9 | 合格证 |  | 1张 |  |
| 10 | 保修卡 |  | 1张 |  |

# 系统连线

系统连线有基本系统连线和网络系统连线。

### 2．1基本系统连线图：

说明：1、红色为VGA信号

2、黄色的为视频信号

3、紫色为音频信号

4、绿色为串口信号

5、草黄色为投影机控制信号

6、音频有2路输出

7、红外输出口有4组，每组可控制6种不同设备，可扩展为20个红外口。

8、DP可连卡座

9、系统电源输出可供所有连接的设备使用

10、网络中控可直接连INTER网

### 2．2网络系统连线：

# 常见故障及售后服务

### 3．1常见故障

1．系统连好后，无法启动系统？

答：请检查系统连线，特别是控制面板与主机之间的485控制线。检查插头是否松动、水晶头是否压好。

2．能启动，媒体切换和电动幕控制等都正常，但学习代码后却不能控制设备？

答：学习红外代码分红外学习步骤和代码检验。

红外学习步骤：

学习红外代码时，首先进入高级控制，点击“红外学习”按键，这时主机红外学习窗口黄色指示灯亮。然后点击所要学习的按键（如：播放、暂停等），接下来用所要是用的遥控器正对准主机前面板IR窗口，距离在3公分左右按下所要学习的按键，此时，蓝色指示灯亮。学习其他代码如上步骤。学习结束时一定要按“结束”按键。

代码检验：

代码学习成功并不代表是正确的代码，需要对代码进行检验。检验代码的最好方法是连接设备进行控制。能控制说明是正确的代码，否则，重新学习。

3、投影机的开关机是同一按键，关机时要按2次，要按1次就能关机，怎样操作？

答：可用宏定义功能。先将投影机的开关机代码学习在“1”键上。用宏定义将投影机的开机定义为1次，关机定为2次。具体操作：用红外学习方法将“1”键学习为投影机的开关机。投影机的开机：点击宏定义，再点击投影机开机按键，点击1次“1”键，点击结束。完成击宏定义投影机开机。投影机的关机：点击宏定义，再点击投影机关机按键，点击2次“1”键，点击结束。完成击宏定义投影机关机。

VGA和VIDEO也可用宏定义方法。顺序为：菜单—向上（或向下）n次—确定

4、投影机232代码录入成功但不能控制，是为什么？

答:：因为投影机的波特率大不相同可能是在录入的时候设置有误，还有的投影机需要代码校验（如SONY系列），在录入时敬请留意。

# 3.2售后服务

我公司将以精良的技术，优质的服务对本产品实施_拾捌个月保修。望你监督。

# Text boxes

点击即可运行

此处输入密码

此处输入代码

自动校验