Multimedia Control System

VICOM中央控制系统统

CX-350(360)使用手册

版本：CRE100712-A

广州唯创电子科技有限公司

请在使用前仔细阅读本说名书，并保管此手册以备查阅

目录

第一章	系统简介	4

1．1	主机+控制面板	4

1．1．1	前面板	4

1．1．2	后面接口板	5

1.3    性能指标	5

1．2	控制面板	7

1．3	PC应用软件	7

1．4	附件	11

第二章	系统连线	11

2．1基本系统连线图：	11

2．2网络系统连线：	12

第三章	常见故障及售后服务	12

3．1常见故障	12

3.2售后服务	13

# 系统简介

基本系统由控制主机、控制面板、PC应用软件和附件组成。网络控制系统由多个基本系统组成，通过以太网接口组网，用网管软件，实现远程集中式管理。

### 主机+控制面板

主机是系统的核心部分，其内置了VGA信号处理模块、VIDEO信号处理模块、音频信号处理模块、宽频段红外仿真学习模块、232代码录入模块、信号切换模块、网络模块（可选）、电源控制模块等。同时增加了控制代码的上传与下载功能，方便安装与维护，。通过RS485接口可以连接控制面板。

### 前面板

POWER  电源指示灯，代表系统通电正常。

IR     红外接收。                                        笔记本VGA信号  笔记本音频

STAUS  状态指示灯，红外学习成功时指示灯会点亮。

### 后面接口板

VGA输出                       VGA输入

音频切换           NET  RS-485  投影控制/IO     视频切换                  电源管理

### 1.3    性能指标

- 视频通道：

  - 视频输入通道数			   4个

  - 视频输出通道数			   2个

  - 视频输入/输出阻抗		   75Ω

  - 视频带宽				   100MHz

  - 视频隔离					48db

- 音频通道：

  - 音频输入通道（立体声）			4个

  - 音频输出通道（立体声）			2个

  - 音频带宽						    20Hz-20KHz

  - 失真度								 <0.2%

  - 数码音量调节范围					 0-80db

  - 高低音数码均衡范围				 ±12db

  - 音频输入阻抗						 10KΩ

- VGA通道

  - VGA输入通道数				        4个

  - VGA监视器输出端口			        1个

  - VGA投影机输出端口			        1个

  - 支持的分辨率			           1600 X 1200 85Hz

  - 同步方式						   分离同步

  - 输入/输出阻抗					   75Ω

- 红外线仿真部分

  - 红外输出口				        2路

  - 红外仿真存储			           32k

  - 红外载波恢复精度			 ±0.2KHz

  - 红外脉宽			         80us-64ms

  - 红外脉冲间隔	            80us-800ms

- RS-232C代码自定义录入单元

  - 128个红外仿真存储单元均可用作录入单元

  - 适用通信协议范围：

4800bps，9600bps，19200bps，38400bps,56700bps，76800bps,115200bps

  - 每个单元可定义的字节数	128个

  - 可定义的RS-232C输出端口	    1个

- 受控电源管理器

  - 电源主输入	            220VAC(10A Max)

  - 受控电动幕（单刀双掷）	  5A(Max)

  - 受控系统电源	             220VAC (5A Max)

### 1.4 投影控制口/IO口脚位定义说明

2脚-------（RXD）     投影机数据接收

5脚------ (GND )      投影机接地

1、6脚---- （IR OUT ）红外数据发送脚

9脚--------（GND）    红外接地脚 、IO口接地脚

7脚--------（IO 1）   可连接IC卡 、讲台门检测开关）

8脚--------（IO 2）   可连接IC卡 、讲台门检测开关）

### 控制面板

控制面板是将中控功能表面化，可方便快捷的实现控制功能。面板上共有六种功能区：系统控制区、多媒体切换区、红外功能学习区、声音控制区、投影机控制区和电动幕控制区。

系统控制区

系统开启与关闭共用一个按键。系统开启时，系统电源供电，系统处在初始化状态：媒体初始在台式电脑，音量初始在-2bd。系统关闭时，电动幕上升、声音关闭、投影机发关机码、DVD关机、VCR关机、各种媒体关机、延时3分钟后系统电源切断。

多媒体切换区

本系统有8项多媒体设备的切换，分别是：台式电脑、手提电脑、数码展台、数码DVD、模拟DVD、VCR、模拟展台和DV。可视音频同步切换。

红外功能学习

按住“红外读码”键6秒后，指示灯点亮，进入红外学习状态 ，行再次按住6秒后退出学习状态

声音控制区

可控制主音量进行8级调音控制。

投影机控制区

可控制投影机的开、关和VIDEO、VGA的切换。代码学习方式可选择红外和232代码。

电动幕控制区

可控制电动幕的上升和下降。

### PC应用软件

PC应用软件是中控调试件，

232代码录入软件界面（如图）  如图：

1、需要先打开串口，然后点击导入，会跳出菜单

如图：

选择所需投影机的型号打开，软件会自动设置代码、校验、波特率等参数，点击“传送”即可

如图：

传送成功会提“下载成功”

如图：

2、如果是最新型号的投影设备可能会在软件自带投影232控制代码中没有，需要查看投影机说明书或询问设备提供商找到所需232代码。

打开软件选择校验、波特率，在输入框里输入代码，代码之间要用空格隔开，然后点击传送即可将代码下载到中控 ，录入完毕关闭串口即可。

红外学码说明：

1）按住“红外读码”键6秒后对应指示灯会亮起

2）点击需要学习的投影机控制键，如“投影开”

3）用投影机遥控器对正主机IR接收窗，距离为10-15CM最佳  连续按下对应按键2-3次，直到STATUS灯不闪烁为止，即代码学习完成，

4)正常亮起不在闪烁，点击“投影关”进入下一按键学习，其它操作重复以上即可

，

5）再次按下“红外读码”6秒，退出并且保存代码

### 附件

系统附件如下表：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源线 | 220V 10A | 1 |  |
| 2 | 电动幕连接头线 | RVV0.75 | 1 |  |
| 3 | 音频线 | ∮3.5/∮3.5 | 1 |  |
| 4 | 音频线 | ∮3.5/RCA | 1 |  |
| 5 | 串口线 | DB9 | 1 |  |
| 6 | 控制线 | RS485 | 1 |  |
| 7 | 红外线 | 2P | 2 |  |
| 8 | 光盘 |  | 1张 |  |

# 系统连线

系统连线有基本系统连线和网络系统连线。

### 2．1基本系统连线图：

### 2．2网络系统连线：

# 常见故障及售后服务

### 3．1常见故障

1．系统连好后，无法启动系统？

答：请检查系统连线，特别是控制面板与主机之间的485控制线。检查插头是否松动、水晶头是否压好。

2．能启动，媒体切换和电动幕控制等都正常，但学习代码后却不能控制设备？

答：学习红外代码分红外学习步骤和代码检验。

红外学习步骤：

学习红外代码时，按“红外学码”按键，这时控制面板红外学码指示灯亮。然后点击所要学习的按键（如：投影开、投影关等），接下来用所要是用的遥控器正对准主机前面板IR窗口，距离在10-15厘米之间为佳，按下所要学习的按键，此时，蓝色指示灯会闪亮，等蓝色指示灯不闪时代码学习成功，学习其他代码如上步骤。学习结束时一定要按“红外学码”按键6秒退出。

3、投影机232代码录入成功但不能控制，是为什么？

答:：因为投影机的波特率大不相同可能是在录入的时候设置有误，还有的投影机需要代码校验（如SONY系列），在录入时敬请留意。

### 3.2售后服务

我公司将以精良的技术，优质的服务对本产品实施___壹____年保修。望你监督。

# Text boxes

按下6秒

指示灯点亮

正常亮起不闪烁，代码学习成功

再次按下6秒

安全操作指南

为确保设备可靠使用及人员的安全，请在安装、使用和维护时，请遵守以下事项：

在设备安装时，应确保电源线中的地线接地良好。确保设备的输入电源的电压与主控机标注所需电压一致。

机器内有高压，请勿擅自打开机壳，以免发生触电危险。

不要将系统设备置于过冷或过热的地方。

设备电源在工作时会发热，因此要保持工作环境的良好通风，以免温度过高而损坏机器。

阴雨潮湿天气或长时间不使用时，应关闭设备电源总闸。

在下列操作之前一定要将设备的交流电源线从交流供电电源拔下：

- 取下或重装设备的任何部件。

- 断开或重接设备的任何电器插头或其它连接。

非专业人士未经许可，请不要试图拆开设备机箱，不要私自维修，以免发生意外事故或加重设备的损坏程度。

不要将任何液体洒在设备上或其附近。